## Slide 1: 计算机组成原理实验（四）
TA：
李伽泽
彭志峰

## Slide 2: MIPS——汇编递归
不调用其他过程的过程称为叶过程(leaf procedure)
某个过程可以调用其他过程，甚至调用的是自身的“克隆”（递归）
嵌套过程——冲突
调用非叶过程时使用寄存器需要十分小心
例如，假设主程序将参数3存入寄存器$a0，然后使用jal A调用过程A。再假设过程A通过jal B调用过程B，参数为7，同样存入$a0。由于A尚未结束任务，所以在寄存器$a0的使用上存在冲突。同样，在寄存器$ra保存的返回地址也存在冲突，因为它现在保存着B的返回值。

## Slide 3
调用者将所有调用后还需要的参数寄存器（a1~a3）或临时寄存器（t0~t9）压栈。
被调用者将返回地址寄存器(ra)和被调用者使用的保存寄存器都压栈。
栈指针 sp 随这栈中的寄存器个数调整。到返回时，寄存器会从存储器中恢复，栈指针也会随着重新调整。
例如，在递归过程中，压栈→压栈→压栈→ … →出栈→出栈→出栈。
嵌套过程——栈操作

## Slide 4
Call stack 是指存放某个程序的正在运行的函数的信息的栈。
Call stack 由 stack frames 组成，每个 stack frame 对应于一个未完成运行的函数。
在当今流行的计算机体系架构中，大部分计算机的参数传递、局部变量的分配和释放都是通过操纵程序栈来实现的。栈用来传递函数参数、存储返回值信息、保存寄存器以供恢复调用的前处理机的状态。
每次调用一个函数，都要为该次调用的函数实例分配栈空间。为单个函数分配的那部分栈空间就叫做 stack frame，也就是说，stack frame 这个说法主要是为了描述函数调用关系的。
MIPS栈帧原理

## Slide 5
左图描述的是一种典型的(MIPS O32)嵌入式芯片的 stack frame 组织方式。
在这张图中，计算机的栈空间采用的是向下增长的方式，SP(stack pointer) 就是当前函数的栈指针，它指向的是栈底的位置。
在没有 BP(base pointer) 寄存器的目标架构中，进入一个函数时需要将当前栈指针向下移动 n 字节，这个大小为n字节的存储空间就是此函数的 stack frame 的存储区域。
此后栈指针便不再移动，只能在函数返回时再将栈指针加上这个偏移量恢复栈现场。由于不能随便移动栈指针，所以寄存器压栈和出栈都必须指定偏移量。

## Slide 6
RISC计算机一般借助于一个返回地址寄存器$ra来实现函数的返回，在很多情况下，$ra寄存器会被保存在堆栈上以避免被后面的函数调用修改，当函数需要返回时，从堆栈上取回$ra然后跳转。
移动SP和保存寄存器的动作一般处在函数的开头，恢复这些寄存器状态的动作一般放在函数的最后。
注意如果当前函数是叶子函数，不存在对其它函数的调用，就不保存ra寄存器

## Slide 7: Verilog HDL 与 Basys3开发板的使用
Verilog 是一种硬件描述语言hardware description language（HDL）
Basys3 是围绕着一个 Xilinx Artix®-7 FPGA 芯片 XC7A35T-1CPG236C 搭建的，它提供了完整、随时可以使用的硬件平台，并且它适合于从基本逻辑器件到复杂控制器件的各种主机电路。 Basys3 板上集成了大量的 I/O 设备和 FPGA 所需的支持电路，让您能够构建无数的设计而不需要其他器件。
需要使用Vivado来对Basys3进行烧写程序，我们以一个7段数码管显示实验作为例子。
注：ftp上有两个文件一个是走马灯实验，一个是7段数码管的实验，里面关于软件的使用都有详尽的说明。关于版本的选择，ftp上有2018和2015版两个版本的安装包，实验室电脑上的是2015版。说明文件上的也采用的是2015版，但本ppt采用2018版做为例子，两个版本软件布局不太相同，但具体操作差别不大。

## Slide 8: 新建项目
next * n
选择xc7a35tcpg236-1

## Slide 9: 添加源文件
开始愉快的码代码了
应该是output

## Slide 10: 添加源文件
Basys3 板上提供了一个 100MHz 的时钟，在具体使用
时需要分频。
在仿真时需要改动下分频的代码使得在仿真界面上更
好观察结果。

## Slide 11: 仿真

## Slide 12: 仿真

## Slide 13: 综合
注意软件右上角
完成后会提示你 implementation，也可以点击左边的这个来run implementation
这样， 综合、 实现已经成功完成。 接下来就可以开始分配引脚了。

## Slide 14: 分配引脚，编写约束文件.
可以通过编写约束文件来分配引脚。
也可以在软件中分配引脚

## Slide 15: 分配引脚
在综合，实现完成后会提示你
Open Implemented Design, 也可以点击
软件左边的这个地方。
接下来会在软件下方看到I/O ports出现

## Slide 16: 分配引脚
I/O Std 这一列选择 LVCMOC33
在Package Pin这一列选择引脚(2015版应该是Site这一列)
分配完之后要保存ctrl-s

## Slide 17: 分配引脚
这些在ftp上的参考文档中都会有，具体可以去找一下

## Slide 18: 烧写开发板
分配完引脚并保存后，点击软件左下角的
Generate Bitstream.(2015 版位置可能稍有不同）
生成的.bit文件位于D:\Xilinx_Vivado\Pro\display_7reg\display_7reg.runs\impl_1文件夹下。生成之后会出现下面窗口，选择Open Hardware Manager

## Slide 19: 烧写开发板
这时需要将开发板连接到电脑上, 打开电源且JP1 设置在 JTAG 模式 ，即跳线帽在 JP1 中间两针上 。
点击Open target
一路next，最后finish。
最后hardware窗口会出现xc7a35t_0

## Slide 20: 烧写开发板

## Slide 22: 烧写开发板
下载到 QSPI flash。 FPGA 是个易失性的器件， 所以比特流文件在 Basys3 板断电后不会保存， 重新上电之后也读不到之前的 bit 的文件。 可以通过 QSPI 串行下载 bin 的文件到板上 flash 中， 这样重新上电就会从 flash 中读 bin 文件了 。
右键Program and Debug，点击Bitstream Settings
勾选-bin_file， Apply, Ok
点击Generate Bitstream , 完成后会发现在impl_1文件夹下多出了bin文件

## Slide 23: 烧写开发板
之后Manufacturer 选 Spansion
Memory Part选择s25f1032-spi-x1_x2_x4

## Slide 24: 烧写开发板
操作这一步之前， Basys3 板必须与电脑 USB 连接好， JP1 设置在 JTAG 模式， 即跳线帽在中间两针上， 电源开关打开 。

## Slide 25: 烧写开发板
下载完毕后， 要执行设计的电路时， 需要断电之后改变 JP1 的跳线帽从 JTAG 模式转换到 QSPI 模式， 即跳线帽在 JP1 上边两针上， 再打开电源开关。等待一会儿就会看到数码管有了显示。